## Slide 1
XCMG
3.5吨级小挖竞品分析汇报
以常见工况为主线，对比竞品差距，明确XCMG短期配置补强与中期产品改进方向
第 7
XCMG综合排名
47.0
综合得分
6
分析工况
680行
明细证据
2026-07-06 / 领导汇报版

## Slide 2
一页结论：先进入前5，再追高端竞品
XCMG当前不是没有卖点，而是优势和短板高度分化
02
现状
XCMG综合47.0分，第7；距第6斗山仅1.1分，距第5山猫5.2分。短期目标应先超过斗山、进入前5，而不是直接追沃尔沃。
优势
沟槽/基础深挖第3；破碎/多属具配置贡献16.0分第1。销售应先打深挖、辅具、快换场景，而不是全面硬碰硬。
短板
狭窄空间第9、租赁转场第10；差距主要来自动臂偏摆、运输长度、操作重量、行走速度等硬参数。
打法
短期补配置包：后视摄像头、坡度系统、推土铲浮动、自动停机、远程信息标配化。中期进入研发：AUX压力/流量、接地比压、整机布置。
数据源：3-4.xlsx / 小挖常见工况竞品量化评分.xlsx；口径：常见工况评分 + 标选配贡献 + 数据覆盖率

## Slide 3
综合竞争排名：XCMG处于中游下沿
排序基于六类常见工况加权评分，覆盖率同步纳入判断
03
1. 沃尔沃 EC37
57.8
高
2. 现代 HX35AZ
57.5
高
3. 迪尔 35P
54.6
中
4. 卡特 303.5CR
52.2
高
5. 山猫 E35
52.2
低
6. 斗山 DX35Z-7
48.1
中
7. XCMG XE35U
47.0
高
8. 久保田 KX033
46.1
中
9. 三一 SY35U
43.7
中
10. 久保田 U35
42.1
中
解读
XCMG与第6斗山仅差1.1分，短期追赶空间明确；但与第一沃尔沃差10.8分，说明不能只靠单一配置，需要工况组合补强。
优先目标
把综合分从47.0提升到52.0以上：土方短循环补3-8分，租赁补10分左右，狭窄空间补9分配置项。
数据源：3-4.xlsx / 小挖常见工况竞品量化评分.xlsx；口径：常见工况评分 + 标选配贡献 + 数据覆盖率

## Slide 4
六类工况表现：优势不弱，短板很集中
不要平均用力，先用工况分层决定销售和研发优先级
04
沟槽/基础深挖
XCMG 第3 / 55.8\n判断：主攻
破碎/多属具
XCMG 第5 / 51.4\n判断：有卖点
土方短循环
XCMG 第6 / 56.5\n判断：需补效率
坡地/软土/吊装
XCMG 第5 / 52.9\n判断：补稳定证据
狭窄空间/市政
XCMG 第9 / 28.0\n判断：短板
租赁/快速转场
XCMG 第10 / 29.2\n判断：短板
组合策略
销售优先讲深挖和多属具；短板场景用选配包和适用边界管理；研发优先处理运输尺寸、液压辅具、接地比压。
数据源：3-4.xlsx / 小挖常见工况竞品量化评分.xlsx；口径：常见工况评分 + 标选配贡献 + 数据覆盖率

## Slide 5
差距闭环：配置包先补分，硬参数进研发
把“建议”落到能提升多少分、追到哪个竞品
05
短期：配置补分
后视摄像头选配 +4.8；坡度系统选配 +4.2；推土铲浮动标配 +3.0；自动停机标配 +7.0；远程信息标配 +3.2。
中期：硬参数追赶
动臂偏摆、运输长度、操作重量、行走速度、AUX1压力/流量、铲斗挖掘力、接地比压。
证据：实测补强
补三组数据：短循环装车秒数/方量/油耗；辅具换装时间/兼容清单；吊载表/软土工况稳定性。
目标路径
当前
47.0
第一阶段
48.1
超过斗山
第二阶段
52.0
进入前5
数据源：3-4.xlsx / 小挖常见工况竞品量化评分.xlsx；口径：常见工况评分 + 标选配贡献 + 数据覆盖率

## Slide 6
狭窄空间：对标迪尔，差在偏摆和运输长度
短期靠安全配置补到中游，长期要改整机布置
06
28.0
XCMG
66.3
迪尔35P
38.3
差距
动臂偏摆
XCMG 125度
迪尔 258度
贡献差16.9分
运输长度
XCMG 4960mm
迪尔 4640mm
贡献差11.4分
尾部回转
XCMG 870mm
迪尔 870mm
持平，不是短板
弥补路径
短期：后视摄像头选配+4.8、坡度系统选配+4.2，工况分约从28.0到37.0；中期：运输长度压到4800mm以内，偏摆机构升级。
数据源：3-4.xlsx / 小挖常见工况竞品量化评分.xlsx；口径：常见工况评分 + 标选配贡献 + 数据覆盖率

## Slide 7
沟槽深挖：当前最接近突破的工况
XCMG第3，只差三一1.6分，长斗杆是最快补分项
07
55.8
XCMG
57.4
三一
85.5
斗山
最大挖深
XCMG 3060mm
斗山 3275mm
贡献差12.9分
长斗杆
XCMG 无
斗山 选配1500mm
贡献差4.8分
卸载高度
XCMG 3600mm
斗山 3580mm
XCMG略强
弥补路径
先上线长斗杆选配，理论从55.8提升到60.6，超过三一并稳住第2；中期挖深向3200mm靠近，继续缩小与斗山差距。
数据源：3-4.xlsx / 小挖常见工况竞品量化评分.xlsx；口径：常见工况评分 + 标选配贡献 + 数据覆盖率

## Slide 8
土方短循环：差在挖掘力和功率匹配
配置能补一部分，但核心仍是效率参数和实测节拍
08
56.5
XCMG
64.8
久保田U35
84.1
沃尔沃
铲斗挖掘力
XCMG 28.6kN
沃尔沃 35.5kN
贡献差13.6分
发动机功率
XCMG 18.2
沃尔沃 18.5
贡献差9.0分
推土铲浮动
XCMG 无
沃尔沃 选配
贡献差1.8分
弥补路径
短期把推土铲浮动做成短循环效率包，标配可+3.0分；同时补装车循环秒数、每小时方量、单位油耗，目标进入60-65分。
数据源：3-4.xlsx / 小挖常见工况竞品量化评分.xlsx；口径：常见工况评分 + 标选配贡献 + 数据覆盖率

## Slide 9
破碎/多属具：配置强，但液压AUX参数拖后腿
不是卖点不存在，而是证据和液压能力需要补齐
09
51.4
XCMG
55.3
三一
81.3
现代
AUX1压力
XCMG 18MPa
现代 26MPa
贡献差14.0分
AUX1流量
XCMG 50
现代 60.5L/min
贡献差10.5分
快换管路
XCMG 标配
现代 标配
持平
弥补路径
短期：补辅具兼容清单和换装时间，先超过三一55.3；中期：AUX1压力接近26MPa、流量接近60L/min，才有资格追现代。
数据源：3-4.xlsx / 小挖常见工况竞品量化评分.xlsx；口径：常见工况评分 + 标选配贡献 + 数据覆盖率

## Slide 10
稳定与租赁：硬参数决定客户边界
这两类工况要明确适用边界，不宜只靠宣传话术
10
坡地/软土/吊装：对标卡特
XCMG 52.9，卡特73.0，差20.1。最大差距是接地比压：XCMG 35.3 vs 卡特29.6，贡献差14.5分；副配重不是短板，低接地比压才是关键。
租赁/转场：对标迪尔
XCMG 29.2，迪尔67.8，差38.6。运输长度4960 vs 4640mm、操作重量4200 vs 3736.5kg、行走速度3.6 vs 4.3km/h，是租赁短板。
弥补路径
稳定：宽履带/软土履带和吊载表先补证据；租赁：自动停机标配+7.0、远程信息标配+3.2，先接近三一40.8分。硬件侧推进轻量化和高速行走。
数据源：3-4.xlsx / 小挖常见工况竞品量化评分.xlsx；口径：常见工况评分 + 标选配贡献 + 数据覆盖率

## Slide 11
建议形成三套XCMG配置包
把分散配置变成可销售、可报价、可复盘的产品动作
11
市政安全包
后视摄像头、坡度系统、狭窄空间操作提示。目标：狭窄空间+9.0分，接近现代38.0分。
短循环效率包
经济模式、自动怠速、推土铲浮动、装车节拍测试。目标：土方从56.5提升到60-65分。
租赁通用包
快换、自动停机、远程信息标配、保养便利卡。目标：租赁从29.2提升到39.4左右。
研发清单
动臂偏摆、运输长度、操作重量、AUX1压力/流量、铲斗挖掘力、接地比压。每一项都对应明确竞品差距。
数据源：3-4.xlsx / 小挖常见工况竞品量化评分.xlsx；口径：常见工况评分 + 标选配贡献 + 数据覆盖率

## Slide 12
需要领导决策的三件事
1. 是否立项配置包
市政安全包、短循环效率包、租赁通用包是否进入报价和样机配置。
2. 是否安排实测
装车节拍、辅具换装、吊载/软土稳定三组实测是否安排样机验证。
3. 是否进入产品改进清单
运输长度、偏摆、AUX压力/流量、接地比压、轻量化是否进入中期研发任务。
目标：短期进入前5，中期形成可证明的工况竞争力。